## Slide 1: Проектирование цифровых устройств на ПЛИС

## Slide 2: Транзистори
1947 г
(Bell Laboratiries, США)
Первый транзистор
Точечное устройство на основе германия
1950 г
(Bell Laboratories, США)
Биполярный транзистор
Широко применяются в производстве интегральных схем
Вытеснены кремниевыми биполярными транзисторами
1954 г
Начат промышленный выпуск транзисторов - было произведено немногим более 1 млн. транзисторов.
Соединения
биполярных транзисторов
Логический вентиль
транзисторно-транзисторной логики
ТТЛ
Логический вентиль
Эмиторно-связанной логики
ЭСЛ
1962 г
(Лаборатория RCA, Прингстон)
Металл-оксид-полупроводниковый полевой транзистор
(МОП-транзистор, полевой транзистор)
1960 г
Впервые созданы интегральные схемы –
несколько биполярных транзисторов на микрокристалле.
Несколько медленнее, но дешевле, меньше размером,
потребляют существенно меньше энергии
Соединения
полевых транзисторов
Комплементарный металл-оксид
полупроводниковый елемент
КМОП
Базовые логические элементы, лежащие в основе интегральных МС
Современные КМОП вентили догнали ТТЛ по быстродействию,
имеют значительно меньшую мощность потребления энергии
Соединения транзисторов – логические вентили
Набор логических вентилей на кристалле - ИС
1960 г Texas Insruments семейство 54 и 74 серии ИС средней степени интеграции – набор простой логики (ТТЛ)
1968 г компания RCA - аналогичный набор микросхем семейства 4000 (КМОП)

## Slide 3: Статическое ОЗУ Микропроцессоры
Статическое ОЗУ используются в ПЛИС для хранения конфигурации устройства
Некоторые типы ПЛИС содержат встраиваемые микропроцессорные ядра
1970 г
(Firechild, США)
256 бит – микросхема статического ОЗУ
1971 г
(Intel, США)
Первый микропроцессор – Intel 4004
Программируемые логические
устройства (ПЛУ)
1970 г
Первые ПЛУ
ППЗУ - функции памяти компьютера (ПЗУ)
Хранение программ и констант
Низкая степень интеграции
Очень простые
Микросхемы малой и средней степени интеграции (ИС) — до 100 / до 1000 элементов в кристалле.
Большая интегральная схема (БИС) — от 1000 до 10000 элементов в кристалле (1970).
Сверхбольшая интегральная схема (СБИС) — свыше 10000 (до 1 млн) элементов в кристалле (1980).
1976 степень интеграции - четверть миллиона.
1980 степень интеграции – миллион (появление ПЛИС)
2000 степень интеграции приблизилась к 10 млн

## Slide 4: Архитектура ПЛУ на ППЗУ Программируемые постоянные запоминающие устройства
Изначально созданы для реализации постоянной памяти компьютера - хранения программных инструкций и констант.
Предложено эффективное применение - использование ППЗУ для реализации любой комбинационной логики

## Slide 5: Преимущества и недостатки решения
Преимущества:
Замена множества микросхем одной - удешевление устройства
- уменьшение размеров устройства на печатной плате
Микросхема конфигурируется в зависимости от требований решаемой задачи
- гибкость производства
Уменьшение количества паяных соединений – повышение надежности
Внутренние каналы связи более быстродействующие – повышение быстродействия
Возможность перепрограммирования устройства СПЗУ, ЭСПЗУ (исправление ошибок на печатной плате весьма трудоемкий процесс)
Недостатки: - ограничение гибкости проектирования
- предопределенная конфигурация не позволяет выполнить более сложные устройства на одном кристалле
Ограничение на количество выводов , причем количество выводов предопределено на производстве
Эффективны для функций с большим количеством входных произведений (входной массив предопределен)
Эффективны для реализации функций с малым количеством выходных наборов

## Slide 6: Архитектура ПЛМ Программируемые логические матрицы (1975 г) Programmable Logic Array – PLA
Решение проблем, связанных с ограничениями ППЗУ
Программируемый массив функций И и программируемый массив функций ИЛИ
Задаются параметрами (m, n, q):
m – число входов; n – число выходов; q – число промежуточных шин
Наиболее распространенные типы ПЛМ: ПЛМ (12, 8, 96); ПЛМ (16, 8, 48); ПЛМ (20, 16, 72);

## Slide 7: Пример реализации системы переключательных функций на ПЛМ (4,3,7)
х4 | х3 | х2 | х1 | y3 | y2 | y1
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | –
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | – | – | –
1 | 0 | 0 | 0 | – | – | –
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | –
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | –
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | –
1 | 1 | 0 | 1 | – | – | –
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | –
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | –

## Slide 8: Программируемые массивы логики
PAL – Programmable Array Logic
Программируемый массив логики (1975 год)
Программируемая матрица ”И” , фиксированная матрица “ИЛИ”
Программируемая матрица ”И” , фиксированная матрица “ИЛИ_НЕ”
Единственная программируемая матрица “И-НЕ” или “ИЛИ_НЕ”
GAL – Generic Array Logic
Изменяемый массив логики
Электрически стираемые разновидности PAL (1983 год)
Сложные ПЛУ
SPLD - Simple PLD CPLD – Complex PLD (современные устройства)
Сложные (простые) программируемые логические устройства (конец 1970-х Altera)
Блоки простых ПЛУ + программируемая коммутационная матрица
Основная проблема – ограничение на количество наборов произведений
Увеличивалось количество входов и выходов,
Реализация возможности инвертировать выходы,
Реализация выходов с тремя состояниями (можно отключать вообще),
Организация регистровых выходов (использование регистров-защелок)
Реализация обратных связей (использование выходов в качестве дополнительных входов)
что позволяет строить многокаскадные комбинационные схемы.

## Slide 9: ПЛУ – конца 80 годов
Относятся к микросхемам средней степени интеграции, с небольшим количество вентилей;
Имеют невысокое быстродействие;
Не нашли широкого практического применения не смотря на активное развитие;
На сегодняшний считаются морально устаревшими.
Наиболее известные разработки и модификации ПЛУ принадлежат фирмам
INTEL, ALTERA, AMD, LATTICE SEMICONDUCTER;
Использовались для реализации устройств для которых не существовало готовых ИС средней степени интеграции;
Использовались для реализации относительно простых устройств;

## Slide 10: Технология программирования ПЛУ
Метод плавких перемычек
Метод наращиваемых перемычек
Устройства программируемые фотошаблоном
Программатор
Специальное устройство для прожигания ПЛУ в лабораторных условиях

## Slide 11: Ячейка ПЗУ созданная с помощью фотошаблона
Ячейка ППЗУ на основе транзистора с плавкой перемычкой
Технологии однократного программирования
Технологии с возможностью перепрограммирования
СППЗУ (Стираемое ППЗУ) Стираемые ПЛУ
Транзистор с плавающим затвором
Дорогостоящий корпус
Наличие источника УФ излучения
Стираемое полностью
ЭСППЗУ (Электрически стираемое ППЗУ) FLASH память
Транзистор + транзистор с плавающим затвором
Стирание электрическим способом
Поcловно
Статическое ОЗУ
Элемент статического СОЗУ + управляющий транзистор
Многократно стираемые
Занимают значительное место на кристалле (4-6-транзисторов)
Энергозависимые
ПЛИС

## Slide 12: Технологии изготовления ПЛУ
Технология | Преимущественная область применения | Особенности устройств
Плавкие перемычки | Простые ПЛУ ППЗУ | Не перепрограммируются Программируются в лабораторных условиях Энергонезависимые
Наращиваемые перемычки | ПЛИС ППЗУ | Не перепрограммируются Программируются в лабораторных условиях Энергонезависимые
Программирование фотошаблоном | ППЗУ Сложные ПЛУ Заказные ИС Полузаказные ИС | Не перепрограммируются Изготавливаются только на производстве Производство дорого и трудоемко Энергонезависимые
СППЗУ | Простые и сложные ПЛУ | Стираемые Энергонезависимые
ЭСППЗУ | Простые и сложные ПЛУ Некоторые ПЛИС | Перепрограммируются Энергонезависимые
FLASH | Простые и сложные ПЛУ Некоторые ПЛИС | Перепрограммируются Энергонезависимые
Статическое ОЗУ | ПЛИС Некоторые сложные ПЛУ | Энергозависимые Перепрограммируются быстро и многократно Программируются в лабораторных условиях

## Slide 13
Обобщенная классификация интегральных микросхем
Стандартные ИС
Специализированные ИС
ПЗУ
Статическое ОЗУ
Динамическое ОЗУ
Микросхемы памяти
Разнообразные логические элементы и узлы
Микропроцессоры
…
ПЛУ (морально устарели)
ПЛИС
СPLD
ASIC

## Slide 14
Классификация специализированных ИС

## Slide 15: Технические характеристики микросхем компании INTEL
Характеристика | 8086 | 80286 | 80386DX | 80386SX | 80486DX | 80486SX
Год выпуска | 8.6.78 | 1.2.82 | 17.10.85 | 16.6.88 | 10.4.89 | 22.4.91
Тактовая частота | 5MHz, 8MHz, 10MHz | 6MHz, 10MHz, 12MHz | 20MHz, 25MHz, 33MHz | 16MHz, 20MHz, 25MHz, 33MHz | 25MHz, 33MHz, 50MHz | 16MHz, 20MHz, 25MHz, 33MHz
Количество транзисторов | 29 тыс. | 130 тыс. | 270 тыс. | 270 тыс. | 1.2 млн | 1.1 млн
Быстродействие(оп. в сек.) | 0.3-0.7 млн | 0.99-2.66 млн | 5-11 млн | 2-2.9 млн | 27-41 млн | 13-27 млн
Технологический процесс | 3 мкм | 1.5 мкм | 1 мкм | 1 мкм | 1 мкм, 0.8 мкм | 0.8 мкм
Характеристика | Pentium | Pentium Pro | Pentium MMX | Pentium II | Celeron | Pentium III
Год выпуска | 22.3.93 | 1.11.95 | 8.1.97 | 7.5.97 | 15.4.98 | 26.2.99
Тактовая частота | 60MHz, 66MHz, 75MHz, 100MHz, 120MHz, 133MHz, 150MHz, 166MHz, 200MHz | 150MHz, 166MHz, 180MHz, 200MHz | 166MHz, 200MHz, 233MHz | 233MHz, 266MHz, 300MHz, 333MHz, 350MHz, 400MHz, 450MHz | 266MHz, 300MHz, 333MHz, 366MHz, 400MHz, 433MHz, 466MHz, 500MHz, 533MHz | 450MHz, 500MHz, 550MHz, 600MHz, 650MHz, 700MHz, 733MHz
Количество транзисторов | 3.1-3.3 млн | 5.5 млн | 4.5 млн | 7.5 млн | 7.5-19 млн | 9.5-28 млн
Технологический процесс | 0.8 мкм, 0.6 мкм, 0.35 мкм | 0.6 мкм, 0.35 мкм | 0.35 мкм | 0.35 мкм, 0.25 мкм | 0.25 мкм | 0.25 мкм, 0.18 мкм

## Slide 16: Мировые лидеры высокопроизводительных вычислений
IBM Sequoia архитектура Blue Gene/Q
комплектуется вычислительными узлами изготовленными по технологии система-на-кристалле, содержащими 18 процессорных ядер Power PC A2,
микросхема изготавливаются по технологическому процессу 45 нм,
один чип Blue Gene/Q включают в себя 1 470 000 000 транзисторов и выступает с пиковой производительностью 204,8 Gflops.
в общем пиковая производительность суперкомпьютера достигает 20.133 Рflops при 16.325 Рflops реальной.
Top500 List - November 2012

## Slide 17: Заказные и полузаказные ИС (ASIC, Аpplication Specific Integrated Circuit, Structured ASIC)
Достоинства:
При массовом производстве имеют невысокую цену.
До появления современных ПЛИС не имели аналогов c с точки зрения реализации сложного нестандартного оберудования.
Заказные и полузаказные ИС являются энергонезависимыми.
Для полностью заказных ИС спроектированное устройство содержит необходимое количество вентилей, на кристалле нет ничего лишнего и нет свободного места
За счет наиболее оптимальной трассировки достигнуто максимально-возможное быстродействие, достигнуто минимальное енергопотребление
За счет сверхвысокой степени интеграции возможна реализация сколько угодно сложных цифровых устройств.
Для полузаказных ИС: имеют более разумную цену и приемлемую скорость разработки за счет использования частично готовой конфигурации.
Недостатки:
Окончательный вариант конфигурации зашивается в кристалл и для модификации требуется создание новой версии устройства.
Заказные ИС: Разработка и производство сложный, длительный, трудоемкий, дорогостоящий процесс.
Для полузаказных ИС: В качестве недостатка следует сказать, что все внутренние ресурсы микросхем не используются, кроме того расположение вентилей строго определено и трассировка внутренних соединений не всегда оптимальна, что сказывается на быстродействии микросхемы, производительности и потребляемой мощности.

## Slide 18: Программируемые логические интегральные схемы, ПЛИС (FPGA, Field Prоgrammable Gate Array)
Достоинства:
Высокая степень интеграции. Миллионы вентилей;
Реализация таких же сложных функций, которые раньше могли быть решены только с использованием заказных ИС.
С точки зрения реализуемых функций имеют более гибкую структуру чем CPLD
ПЛИС программируются в лабораторных условиях (в отличии от устройств внутренняя структура которых жестко зашита на производстве.
Функциональность устройства может быть задана на месте в соответствии с специализированными требованиями заказчика, устройство может быть отлажено и модифицировано на месте.
можно отлаживать, как весь проект целиком, так и отдельные цепи устройства.
Стоимость изготовления ниже стоимости изготовления заказных МС, однако при массовом производстве заказные ИС дешевле.
Очень дешево можно создавать и отлаживать опытные образцы, а затем налаживать массовый выпуск на ИС.
простое внесение изменений устройства, сокращение сроков выхода устройства на рынок.
Привлекательны не только для промышленного производства, но и для небольших компаний разработчиков.
могут программироваться однократно или многократно.
может программироваться внутрисистемною, т.е. функции устройства ПЛИС уже встроенного в электронную систему могут быть запрограммированы или модифицированы.
Недостатки:
Энергозависимые. При выключенном питании конфигурация стирается.

## Slide 19: Сложные программируемые логические устройства CPLD (Сomplex Рrogrammable Logic Device)
Преимущества
Энергонезависимые структуры
Обладают всеми преимуществами ПЛИС
В основе лежат программируемые логические блоки, реализующие СДНФ функции.
Программируемые логические блоки объединятся в крупные— макроячейки, соединённые с внешними выводами и внутренними шинами.
Функциональность CPLD кодируется в энергонезависимой памяти (FLASH), поэтому нет необходимости их перепрограммировать при включении.
Недостатки
Не высокая гибкость проектирования, ограниченные возможности с точки зрения реализации сложных устройства

## Slide 20: Структура ПЛИС фирмы Xilinx
На одной ячейке (ТИ)
ОЗУ 16х1;
16-разрядный сдвиговый регистр
На восьми ячейках (ЛБ)
ОЗУ 16х8; ОЗУ 32х4; ОЗУ 64х1
128 –разрядный сдвиговый регистр

## Slide 21: Встроенные функциональные блоки
Блоки ОЗУ
Умножители
Микропроцессорные ядра
Логические
ячейки

## Slide 22: Ведущие производители
Atmel
Altera
Lattice Semiconductor
Xilinx
Actel
Распределённая память ПЛИС, выполняется
на основе энергозависимых ячеек статического ОЗУ
(Xilinx и Altera) - энергозависимые
на основе энергонезависимых ячеек Flash-памяти
(Actel и Lattice Semiconductor) – энергонезависимые
CPLD, FPGA на энергозависимых ячейках ОЗУ – встроенная FLASH + MK (Altera) - энергонезависимые

## Slide 23: Область применения высокопроизводительных вычислительных систем
Требования, которые выдвигают задачи к ВС
Прикладная физика, математика
Ядерная физика
Астрофизика
Метеорология
Создание искусственного интеллекта
Генетика
Медицина
Военно-прикладные задачи
Военная промышленность
Авиация
Космос
Робототехника
Системы управления различными технологичными процессами
Мобильная связь
Бытовая техника
Наиболее востребованы суперкомпьютеры, вычислительные кластеры
Встроенные и специализированные вычислительные системы
Высочайшая производительность
Простота программирования
Высокая производительность
Небольшие размеры
Низкое энергопотребление
Невысокая стоимость
Скорость и простота разработки
Общая проблема – повышение производительности
2008 год производительность уровня Pflops (1015 )
Современные стремления HPC (High Performance Computing) – Exaflops 10 18
(FLOPS (for FLoating-point Operations Per Second)

## Slide 24: Классические способы повышения производительности вычислительных систем
ПЛИС
Аппаратные
  Реализация параллелизма на всех уровнях ВС
  Усовершенствование архитектуры
  Использование быстродействующей элементной базы
Программно-аппаратные – реализуются на уровне программного обеспечения

## Slide 25: Использование ПЛИС в области высокопроизводительных вычислений
Специализированные средства на ПЛИС
Высокопроизводительные вычислительные системы (ВС)
Суперкомпьютеры
Высокопроизводительные вычислительные кластеры
Встроенные ВС
Специализированные ВС
Система-на-кристалле (SoC, NoC)
Реконфигурируемые вычислительные системы
Многоядерные процессоры
Вычислительные узлы с нестандартной архитектурой
Объектно-ориентированные системы
Универсальные системы адаптивные под классы задач
Универсальные системы
Арифметические расширители и ускорители
Реализация на ПЛИС всей системы

## Slide 26: Система автоматизации проектирования Quartus II ALTERA

## Slide 27: СБИС программируемой логики фирмы Altera
Cтруктурированные полузаказные микросхемы ASIC, архитектура микросхем Stratix
Микросхемы высокой и средней степени интеграции
STRATIX, APEX 20К, FLEX 10К
Микросхемы невысокой цены
CYCLON, ACEX 1K
Микросхемы с реализацией высокоскоростных протоколов обмена данными
  STRATIX GX
  MERCURY
CPLD микросхемы
MAX 7000 MAX 3000 (не развиваются и не поддерживаются)
Микросхема MAX II (реалзована по классической FPGA схеме)
Встоенные процессорные ядра
NIOS, EXCALIBUS
Конфигурационные ПЗУ (память + встроенный контроллер)

## Slide 28: Системы автоматизации проектирования фирмы Altera
  Quartus II поддерживает все семейства микросхем
    Stratix, Stratix GX, Cyclone, APEX II, APEX 20K/E/C, Excalibur, & Mercury Devices
    FLEX 10KE, ACEX 1K, FLEX 6000, MAX 3000A, MAX 7000AE, & MAX 7000B Devices
  Quartus II Web Edition (30 ДНЕЙ)
    Бесплатная версия
    Система с ограниченными возможностями
    MAX PLUS II
    FLEX, ACEX, & MAX
    MODEL SIM – мощная среда моделирования,
    много возможностей

## Slide 29: Проект перед компиляцией

## Slide 30
Редактор Netlist Viever
( Преобразование описания проекта (всех блоков и узлов в примитивы понятные Quartus II. Quartus II преобразует проект в схему, реализуемую на заданной элементной базе.)

## Slide 31: Редактор Technology Map Viever
(результаты размещения проекта в топологии МС. Все в виде ячеек- c указанием номера ячейки и даже логической функции, которая выполняется)

## Slide 32: Топологический редактор Chip Planner
(просмотр и редактирование топологии МС)

## Slide 35: Редактор назначений контактов Pin Planner
Assignments => Pin Planner

## Slide 36: Отчет о результатах моделирования (отображение временной диаграммы)

## Slide 37
Поведенческое описание объектов
module half_adder_beh1 (S, C, A, B);
output S, C;
input A, B;
wire S, C;
always @ (A or B)
begin
if ((A==0) or (B==1)) and ((A==0) or (B==1))
begin S<=1’b1; C<=1’b0; end
else
begin
S<=1’b0;
if (A==0) and (B==0)
C<=1’b0;
else C<=1’b1;
end
end
endmodule
A
B
S
C
Half_adder
A | B | S | C
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
Объект представлен в виде “черного ящика” с входами и выходами
Программа описывает зависимость выходных сигналов от входных на уровне одного процесса.
module half_adder_beh2 (S, C, A, B);
output S, C;
input A, B;
wire S, C;
аlways @ (A or B);
begin
S<=A^B; / S = A хor B
C<=A&B; / S = A and B
end
endmodule

## Slide 38: Структурная модель полусумматора
module half_adder_gate (S, C, A, B);
output S, C;
input A, B;
and UAND (C, A, B);
xor UXOR (S, A, B);
endmodule
A
B
S
C
Структурное описание – структура объекта, как композиция компонентов, соединенных между собой и обменивающихся сигналами.
Структурная модель - использование библиотечных модулей, или создание собственных
использование
библиотечных
модулей and и xor

## Slide 39: Модуль мультиплексора (Behavior model)
always @ (sel or a or b or c or d)
if (sel == 2’b00) out = a;
else if (sel == 2’b01) out = b;
else if (sel == 2’b10) out = d;
else out = d;
always @ (sel or a or b or c or d)
case (sel)
2’b00: out = a;
2’b01: out = b;
2’b10: out = c;
default: out = d;
endcase
sel[1] | sel[0] | out
0 | 0 | a
0 | 1 | b
1 | 0 | c
1 | 1 | d
MX
a
b
out
d
c
sel[0]
sel[1]
module mx_beh (sel, a, b, c, d, out);
output out;
input sel, a, b, c, d;
wire a, b, c, d;
wire [1:0]sel;
/ description
endmodule

## Slide 40: Лабораторная работа №6
Проектирование процессорного ядра на ПЛИС
ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ !!!
