НТУУ
«КПИ»

Лабораторная работа №1
По архитектуре компьютеров

Выполнил:
студент группы ИВ-81
Кушниренко Александр

Киев, 2010г

Вариант:
812710 = 11111101111112
Функция:
F = 4 (X1 & X2) - (X3 - X4 + 1) - (X5 v X6 - 1) / 2
Значения:
X1 == 2C, X2 == 03, X3 == 71, X4 == CA, X5 == 11, X6 == FF
Порты:
P4, P5

Код программы:

; F = 4 (X1 & X2) - (X3 - X4 + 1) - (X5 v X6 - 1) / 2
; X1 == 2C, X2 == 03, X3 == 71, X4 == CA, X5 == 11, X6 == FF
; F = 4 * (2C and 03) - (71 - CA + 1) - (11 or FF - 1) / 2

; Select bank #0

sel rb0

; Init loop for reading X[0..5] from P4.P5 to R[1..6]

mov R7, #06h	; steps
mov R0, #01h	; address to write x

loopLoadX:

movd A, P4	; load senior 4 bits
swap A

mov @R0, A	;
movd A, P5	;
orl A, @R0	; complete them with senior 4 bits
mov @R0, A

inc R0	; prepare next register

djnz R7, loopLoadX

; ---------------------------------------------------

; Calculating 4(X1 & X2)

mov A, R1	; A = R1 & R2
anl A, R2	;
mov R2, A	; R2 = A

mov R1, #00h	; R2.R1 <<= 2
mov R7, #02h
ls:
clr C
mov A, R2
rlc A
mov R2, A
mov A, R1
rlc A
mov R1, A
djnz R7, ls

; ----------------------

; Calculating - (X3 - X4 + 1)

; X3 - X4 + 1 == X3 + !X4 + 1 + 1 == X3 + !X4 + 2
mov A, R4
cpl A
add A, R3
mov R4, A

mov A, #00h
addc A, #00h
mov R3, A

mov A, R4
add A, #02h
mov R4, A

mov A, R3
addc A, #00h
mov R3, A

; inverting and incrementing result
mov A, R4
cpl A
add A, #01h
mov R4, A
mov A, R3
cpl A
addc A, #00h
mov R3, A

; -----------------------

; Calculating - (X5 v X6 + 1)/2

mov A, R5
orl A, R6

mov R6, A
mov R5, #00h

mov A, R6
add A, #01h
mov R6, A
mov A, R5
addc A, #00h
mov R5, A

; dividing by 2
clr c
mov A, R5
rrc A
mov R5, A
mov A, R6
rrc A
mov R6, A

; inverting and incrementing result
mov A, R6
cpl A
add A, #01h
mov R6, A
mov A, R5
cpl A
addc A, #00h
mov R5, A

; ---------------------------

; Calculating (X1 + X3 + X5).(X2 + X4 + X6)

mov A, R1	; R1 = X1 + X3 + X5
add A, R3
add A, R5
mov R1, A

mov A, R2	; R2 = X2 + X4 + X6
add A, R4	;
mov R2, A	;
mov A, R1	;
addc A, #00h	;
mov R1, A	;
mov A, R2	;
add A, R6	;
mov R2, A	;
mov A, R1	;
addc A, #00h	;
mov R1, A	;

; -----------------------------------------